1. Управление на вградения EEPROM($B600-$B7FF):

Описание на BPROT($1035) регистъра – основен регистър за защита:

B0	1=288 байта са защитени(забранени) в EEPROM;

B1	1=128 байта са защитени(забранени) в EEPROM;

B2	1=64 байта са защитени(забранени) в EEPROM;

B3	1=32 байта са защитени(забранени) в EEPROM;

B4	PTCON-защита на CONFIG; 1=забранен достъп до CONFIG;

Описание на PPROG($103B регистъра – регистър за контрол на програмиране в EEPROM:

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODD | EVEN | 0 | BYTE | ROW | ERASE | EELAT | EEPGM |

B0	вкл.(1)/изкл. Програмиращото Upp=19V;

B1	0=указва че следващата операция с клетка от EEPROM  е четене;1=указва че следващата операция ще е програмиране или изтриване;

B2	1=режим изтриване/0=режим четене или програмиране;

B3	указва метод на изтриване; 0=цяло съдържание на EEPROM/1=16байта от EEPROM;

B3 има смисъл само ако B4=0;

B4	1=указва изтриване на 1байт/0=Целия или ред EEPROM;

B7-B6	използват се в тестов режим;

B1 и B0 не трябва да се установяват едновременно , а последователно!

Примери за програмиране/изтриване на EEPROM:

/Изтрит байт в EEPROM е 0FFh/

- Програмиране на байт: ACCA – число за запис;IX – адрес на байта за програмиране;

LDAB	#2

STAB	$103B	;EELAT=1

STAA	0,X	; съхранява данната

LDAB	#3	;EELAT=1,EEPGM=1(19V)

STAB	$103B	;

JSR	delay_10ms	;времезакъснение за 19V

CLR	$103B	;Upp=0V, режим четене;

- Изтриване на целия/ред EEPROM(достатъчно е запис в коя да е клетка в EEPROM/реда);

LDAB	#6	;#$0E за ред

STAB	$103B	; за ред - ROW=1,ERASE=1 , EELAT=1

STAB	0,X	; адрес в EEPROM (посочва се адрес от реда)

LDAB	#7	;#$0F за ред

STAB	$103B	;ROW=1-за ред, ERASE=1,EELAT=1,EEPGM=1(19V)

JSR	delay_10ms	;времезакъснение за 19V

CLR	$103B	;Upp=0V, режим четене;

Забележка: Изтриването на целия EEPROM не изтрива CONFIG регистъра!

- Изтриване на един байт от EEPROM;

LDAB	#$16	;

STAB	$103B	; BYTE=1,ERASE=1 , EELAT=1

STAB	0,X	; IX=адрес на байта в EEPROM

LDAB	#17	;

STAB	$103B	; BYTE=1,ERASE=1,EELAT=1,EEPGM=1(19V)

JSR	delay_10ms	;времезакъснение за 19V

CLR	$103B	;Upp=0V, режим четене;

- Програмиране на CONFIG регистъра;

LDAB	#2	;

STAB	$103B	; EELAT=1

STAА	$103F	; в ACCA данни за CONFIG

LDAB	#3	;

STAB	$103B	;EELAT=1,EEPGM=1(19V)

JSR	delay_10ms	;времезакъснение за 19V

CLR	$103B	;Upp=0V, режим четене;

Запис на програма в EEPROM от режим специално зареждане.

При режим начално зареждане в ROM от адрес $BF40 се стартира програма инициализираща SCI  и изпраща състояние BREAK(готовност за комуникация). Външното устройство изпраща идентификационен код и в зависимост от него се стартират програми в различно местоположение в паметта. Възможно е програмата да се модифицира с идентификационен код $80 при който едновременно при четене на данните от външното у-во те да се записват в EEPROM и след това да се  предаде управлението на адрес $B600;

-ID=FFh четат се 256байта от в.у-во и се записват в RAM от адрес 0000 и стартират след това;

-ID=00h предаване у-то на адрес $B600 (Постига се на късо Txd и RxD);

-ID=55h предава у-то на адрес $0000;

-ID=80h записват се 256 байта в EEPROM и старт от адрес $B600 в RAM.

ORG	#$BF40	;

LDS	#$FF	; Инициализира стека

LDX	#$1000	; базов адрес на регистрите

LDAA	#$A2	;

STAA	BOUD,X	;зарежда надеждна скорост на обмен

CLR	SCCR1,X	;Инициализиране на SCI(формат,..)

LDAA	#$0C

STAA	SCCR2,X	;RxD(RE) и Txd(TE) се разрешават

BSET	SPCR,X,$20	;Отворен дрейн за PORTD изходи

BSET	SCCR2,X,1	;Изпраща BREAK към у-вото

BRSET	PORTD,x,1,*	;изчаква сигнал по RxD(PD0)

BCLR	SCCR2,X,1	;Нулира BREAK

BRCLR	SCSR,x,$20,*;RDRF=1 пълен регистър на данни на приемника

LDAA	SCDR,X

BNE	noEEPROM	; ID не е 00

JMP	$B600	;при ID=00 преход на адрес $B600

NoEEPROM	CMPA	#$55	;

BNE	WRITE	; ако не е 55 преход към проц. за запис в EEPROM

JMP	$0000	;старт на програма от адрес 0000

WRITE	CMP	#$80

BNE	LOAD	; ако не е 80 преход към проц. За запис в RAM

LDY	#$B600	; начален адрес на EEPROM

LOOP	BRCLR	SCSR,x,$20,* ; изчаква данни

WREPROM	LDAB	#2	; запис на данната в EEPROM

STAB	$103B	;EELAT=1

STAA	0,Y	; съхранява данната

LDAB	#3	;EELAT=1,EEPGM=1(19V)

STAB	$103B	;

JSR	delay_10ms	;времезакъснение за 19V

CLR	$103B	;Upp=0V, режим четене;

STAA	SCDR	;потвърждаване за обработени данни

INY		;сочи следващ адрес

CPY	#$B700	;край на записваните данни

BNE	LOOP	;преход ако не е достигнат край

JMP	$B600	;преход при край на записването

READ	CMP	#$FF	;проверка за ID=FF

BNE	RAM	;ако не е преход на $0000

LDY	#0	;начален адрес 0 в RAM

LOOP1	BRCLR	SCSR,x,$20,*

LDAA	SCDR,X

STAA	0,Y	;запис на данната в RAM

STAA	SCDR	;потвърждаване за обработени данни

INY		;нов адрес

CPY	#$100	;проверка за край

BNE	LOOP1	;ако не е достигнат края

RAM	JMP	$0000