| TECHNICAL UNIVERSITY – Gabrovo | Special (P Systems |
| --- | --- |
| MC68HC11XX Digital I/O. Simple Microprocesor System | Lab No. 2 |

Цел: Запознаване с цифровите входове и изходи на HC11, функционалните възможности, програмирането им и реализиране на проста микропроцесорна система с включени индикация и клавиатура.

Задача за изпълнение: Като се използва режим Single Mode на HC11 и портовете B и C да се направи принципна схема и програма за визуализиране на  цифровата стойност от  натискането на бутон от клавиатурна матрица 4x4 върху  7 сегментен индикатор тип MAN71A, като програмата се задейства от сигнал лог. ‘0’  получен от линията IRQ(външно прекъсване). Визуализирането на стойността на бутона да е до натискане на нов.

### Принципна схема

2. Ред за работа:

  - Конфигуриране на посоката на данни на PORTC-DDRC($1007).

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDC7 | DDC6 | DDC5 | DDC4 | DDC3 | DDC2 | DDC1 | DDC0 |

B7 B0	0/1=извода е вход/изход;

За нашия пример B0-B3=изходи,B4-B7=вх.;(PORTB са винаги конфигурирани като изходи)

Тук трябва да се определи вектора(VRST) на прекъсване на RESET линията за начално установяване, който е в клетки $FFFE/$FFFF. Определя се първата инструкция след RESET.

ORG	$FFFE

VRST	DW	RST_ENTRY

;

ORG	$E000    	; Симулиране в ROM

RST_ENTRY	LDAA	#$0F    	; първа инструкция след RESET

STAA	DDRC	; посока на данните на PORTC

RTI		; край на обработка на RESET

  - Определяне на вектора(VIRQ) на прекъсване на IRQ линията, който е в клетки $FFF2/$FFF3. От този адрес записан в тези две клетки ще се разполага програмата която ще определя кой клавиш е натиснат и какво да се записва на PORTB, а от там и на седем сегментния индикатор MAN71.

ORG	$FFF2

VIRQ	DW	IRQ_ENTRY

  - Забрана на прекъсванията по време на определяне на натиснат бутон с цел да не се натиска друг бутон докато не се обработи текущия.

IRQ_ENTRY	SEI		; забрана на маскируемите прекъсвания

  - Определяне на реда в който се намира натиснатия бутон с използване на инструкция BRSET [oper],[mask],[adress]

LDX	DISPLAY	; в IX се зарежда базовия

;адрес на таблицата с данни за информацията която ще се

;записва на PORTB(индикатора) според бутона натиснат на 1 ред

LDAA	PORTC	; четене на данни от портC

STAA	TEMP	; временно съхранение на А

GETROW	BRCLR TEMP,$80,GETCOL	; тестване на 1 ред с бутони 1,2,3,4			LDX	DISPLAY+$04	; избор на 2 ред

BRCLR TEMP,$40,GETCOL	; тестване на 2 ред с бутони 5,6,7,8

LDX	DISPLAY+$08	; избор на 3 ред

BRCLR TEMP,$20,GETCOL	; тестване на 3 ред с бутони 9,a,b,c			LDX	DISPLAY+$0C	; избор на 4 ред

BRCLR TEMP,$10,GETCOL	; тестване на 4 ред с бутони d,e,f,g

  - Определяне на колоната в която се намира натиснатия бутон с последователно търсене-записване на лог. 0 на предполаганата колона посредством PORTC(PC0..PC3).

COL	LDAB	#$F7	; избор на 1-ва най-лява колона

TESTxCOL	STAB	PORTC	; тестване на поредна колона

LDAA	PORTC

ANDA	#$F0	;тестват се битове B4..B7 (входове)

COMA		;инвертиране на битовете на А

BITA	#%11110000

BNE	SET_INDIK	; преход ако не всички теств. битове са 1

SEC		; необходима за следваща инструкция

RORB		; ротация надясно (най-ст. Бит=флаг C)

INX		; сочи следващ елемент от реда

BRA	TESTxCOL	; нов тест на друга колона

  - Визуализиране на стойността на натиснатия бутон в/у индикацията чрез PORTB с използване на буфера HC737.

SET_INDIK	LDAA	X	; четене на байта виз.стойността на бутона

STAA	PORTB	; визуализиране на ст. На бутона

  - Разрешаване на маскируемите прекъсвания с цел разрешение натискане в/у нов бутон.

CLI		;

RTI		;  изход от прогр. обслужваща вход IRQ

  - Задаване на таблицата със сигнали за PORTB и дефиниране на променливи.

DISPLAY	DB	$??,$??,$??,$??	;  ред 1 , колона 1,2,3,4(1,2,3,4)

DB	$??,$??,$??,$??	;  ред 2 , колона 1,2,3,4(5,6,7,8)

DB	$??,$??,$??,$??	;  ред 3 , колона 1,2,3,4(9,a,b,c)

DB	$??,$??,$??,$??	;  ред 4 , колона 1,2,3,4(d,e,f,0)

;

ORG	$20	; в RAM !

TEMP	DB	$00

Забележка: Необходимо е да се вмъкнат дефиниции за някои символни имена използвани в програмата т.напр. PORTC. Възможно е вмъкване посредством директива .include и параметър файла съдържащ дефиниции hc11equ.asm. Директивата се записва в началото на файла!

- Напишете,подредете програмата използвайки Интегрираната среда(IDE). Попълнете таблицата DISPLAY използвайки принципната схема по горе.

- Симулирайте натискане на бутон чрез симулатора и написаната програма и установете какво e записaно в PORTB.

# Text boxes

PB7

PB6

PB5

PB4

PB3

PB2

PB1

PB0

PC7

PC6

PC5

PC4

PC3

PC2

PC1

PC0

G

F

E

D

C

B

A

MAN      71

MODA

MODB

IRQ

&AND

MC68HC11A8

+5V

D6   LE

D5

D4

D3

D2

D1

D0

7x470

HC373

5

6

7

8

C

B

A

9

0

F

E

D

4

3

2

1