TECHNICAL UNIVERSITY - Gabrovo

| Special (P Controllers |
| --- |
|  | MC68HC11XX COP System | Lab No. 7 |

Цел: Запознаване с предназначението, функционалните възможности и използването на системата за сигурност при контролерите MC68HC11.

I. Теоретична постановка

Задачата на WatchDog таймерът е да генерира прекъсване и RESET сигнал за периферните схеми при промяна на правилната последователност на изпълнение на потребителската програма с цел предотрватяване на аварийна ситуация.

При MC68HC11XX контролерите времето за генериране на прекъсване от WatchDog таймера се задава програмно. За целта се използват битове b0 и b1 от OPTION регистъра. При E=2MHz времето за генериране на прекъсване може да бъде:

| CR1 | CR0 | timeout period |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 16,384 ms |
| 0 | 1 | 65,536 ms |
| 1 | 0 | 262,140 ms |
| 1 | 1 | 1.049 s |

Задачата на програмиста, използващ WatchDog таймера е да го нулира през време по-малко от избрания timeout период. Нулирането на броячът на таймера се реализира чрез COPRST ($103А) регистъра. За целта е необходимо последова-телно в този регистър да се запишат константите $55 и $АА, например

ldaa	#55h

staa	COPRST

nota

staa	COPRST

Не е задължително записът на $АА да се извършва веднага след записа на $55! При сработване на защитата се генерира сигнал RESET за периферните схеми. За да се разпознае този сигнал е необходимо да няма включен кондензатор между вход RESET и маса. Освен това се генерира и прекъсване COP Failure. Указателят към процедурата, обработваща това прекъсване е на адреси:

$FFFA, $FFFB;

$FA, $FB, $FC  при Special BootStrap режим на работа.

Процедурата, обработваща COP Failure е желателно да установи флаг от RAM за това събитие, да активира системата за защита и алармата.

Разрешаването на работата на WatchDog таймера е програмно. То се реализира чрез b2 (NOCOP) от CONFIG ($103F) регистъра. При NOCOP=1 таймерът е забранен. Тъй като CONFIG регистърът е клетка от E2PROM не е възможна директна промяна на съдържанието му. Ако след RESET системата за сигурност е забранена може да се използва алгоритъма за програмиране на байт от E2PROM (новото съдържание е в акумулатор А):

ldaa	#2

stab	PPROG

staa	CONFIG

incb

stab	PPROG

jsr		DEL10ms

clr		PPROG

Ako след RESET системата за сигурност е разрешена и трябва да я забраним за целта е необходимо да се изтрие съдържанието на CONFIG регистъра:

ldab	#6

stab	PPROG

stab	CONFIG

incb

stab	PPROG

jsr		DEL10ms

clr		PPROG

Забележка:  Програмирането на CONFIG регистъра е възможно само, ако b4 (PTCON) от BPROT ($1035) регистъра е нулиран!

II. Задачи за изпълнение

1. Да се напише програма, която да демонстрира работата на системата за сигурност. За целта да се разреши WatchDog таймера да генерира прекъсване през 16,384 ms. Процедурата, обработваща COP Failure да установява флаг от RAM за това събитие. След RESET да се проверява състоянието на този флаг и ако е установен да се преминава в режим с намалена консумация STOP. Нулирането на WatchDog таймера да се реализира от тялото на процедурата, обработваща външно апаратно прекъсване по вход IRQ. Симулирайте, посредством SCRIPT  файл генерирането на прекъсване по линия IRQ през време по-малко и по-голямо от timeout периода - 16,384 ms. Наблюдавайте съдър-жанието на броячът на цикли CY с цел проверка на времето необходимо за сработване на COP системата.

III. Примерно решение

.HEADER    'S(PC, Task 7, 68HC11A8 COP control'

.BASE   10T

*  Example 1:

*

*  sim <ENTER>

*  > load cop.s19 <ENTER>

*  > reset <ENTER>

*  > g <ENTER>

*

*  Example 2:

*

*  sim <ENTER>

*  > script cop.scr <ENTER>

*    Script file simulates external interrupt - IRQ

*    IRQ interrupt routine must reset watchdog timer

*    PTRE is a counter for number of external interrupts

*    View CY to determine watchdog overflow time

.include 'hc11equ.asm'  ; load header file

RAMBS   EQU  $0000      ; start of RAM

REGBS   EQU  $1000      ; registers base address

ROM     EQU  $E000      ; start of ROM

STREE   EQU  $B600      ; start of EEPROM

ENDEE   EQU  $B7FF      ; end of EEPROM

COP_ENA   EQU  %11111011  ; COP enable

COP_TRUTH EQU  0

COP_FALSE EQU  55h

ORG  $30

STACK        DS   2

COP_STATUS   DB   COP_TRUTH

ORG     ROM

BEGIN:

lds     #STACK

ldx     #REGBS

ldaa    COP_STATUS

beq     OK

; Watchdog timer overflow encountered

*       Enable alarm and breakdown system if necessary

stop

OK:

bclr    BPROT,X,PTCON   ; enable CONFIG programming

ldaa    CONFIG,X

anda    #COP_ENA

ldy     #CONFIG+REGBS

bsr     EEWRITE

cli                     ; enable COP system

SCIP:

bra     SCIP

EEWRITE equ  *                  ; program one byte at Y

ldab #$02

stab PPROG,X

staa 0,Y

ldab #$03

stab PPROG,X

DLY10MS equ  *                  ; delay 10ms at E = 2MHz

pshx

ldx  #$0D06

DELAY:

dex

bne  DELAY

pulx

clr  PPROG,X            ; READ mode for EEPROM

rts

COPRES  equ *                   ; reset COP system

ldaa    #55h

staa    COPRST,X

coma

staa    COPRST,X

rts

COP     equ     *

ldaa    #COP_FALSE

staa    COP_STATUS

jmp     BEGIN

IRQ     equ    *

jsr    COPRES

rti

ORG    ROM+$1FD6

************( Vectors table )*********

VSCI     dw    BEGIN

VSPI     dw    BEGIN

VPAIE    dw    BEGIN

VPAO     dw    BEGIN

VTOF     dw    BEGIN

VTOC5    dw    BEGIN

VTOC4    dw    BEGIN

VTOC3    dw    BEGIN

VTOC2    dw    BEGIN

VTOC1    dw    BEGIN

VTIC3    dw    BEGIN

VTIC2    dw    BEGIN

VTIC1    dw    BEGIN

VRTI     dw    BEGIN

VIRQ     dw    IRQ

VXIRQ    dw    BEGIN

VSWI     dw    BEGIN

VILLOP   dw    BEGIN

VCOP     dw    COP

VCLM     dw    BEGIN

VRST dw BEGIN

Листинг на COP.ASM