TECHNICAL UNIVERSITY - Gabrovo

| Special (P Controllers |
| --- |
|  | MC68HC11XX Timer, RTI and Capture Systems | Lab No. 8 |

Цел: Запознаване с предназначението, функционалните възможности и използването на таймера, RTI и CAPTURE логиката при контролерите (HC11.

I. Теоретична постановка

1.1 Прекъсване при препълване на броячът на таймера

Таймерът при контролерите MC68HC11XX е изграден на базата на 16-разря-ден брояч TCNT ($100E, $100F). След RESET броячът на таймера се нулира. Съдържанието на TCNT може да бъде прочетено безпроблемно по всяко време. Броячът се инкрементира при всеки положителен фронт на сигнала от делителя на таймера, който от своя страна се тактува от вътрешния системен такт E. След RESET коефициентът на деление (к.д.) е 1. Промяната му е възможна програмно само през първите 64 E такта след RESET. Тази промяна се реализира чрез b1 и b0 на ТМСК2 ($1024) регистъра:

| PR1 | PR0 | коефициент на деление |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 16 |

Когата TCNT се препълни ($FFFF ( $0000) се установява флаг TOF (Timer Overf-low Flag), b7 от TFLG2 ($1025) регистъра. Прекъсване при препълване от тай-мера ще се генерира, ако:

- IМ (CCR) = 0;

- локалната маска TOI (Timer Overflow Interrupt mask), b7 от TMSK2 ($1024) регистъра e 1.

Указателят към процедурата, обработваща това прекъсване е на адреси:

$FFDE, $FFDF;

$D0, $D1, $D2  при Special BootStrap режим на работа.

1.2 Прекъсване “реално време”, RTI (Real Time Interrupt)

RTI системата служи за генериране на прекъсване през еталонно време в ms обхват, което се задава чрез b1 и b0 от PACTL ($1026) регистъра:

| PTR1 | PTR0 | interrupt time, E=2 MHz |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 4.1 ms |
| 0 | 1 | 8.19 ms |
| 1 | 0 | 16.38 ms |
| 1 | 1 | 32.77 ms |

След RESET тези битове се нулират. Заявката за прекъсване от RTI се разпознава по флаг RTIF от TFLG2 регистъра. Прекъсване от RTI ще се генерира, ако:

- IM (CCR) = 0;

- локалната маска RTII, b6 от TMSK2 e 1.

Указателят към процедурата, обработваща това прекъсване е на адреси:

$FFF0, $FFF1;

$EB, $EC, $ED  при Special BootStrap режим на работа.

1.3 Capture логика

Използват се входове PA0, PA1 и PA2. Те се означават като IC3, IC2 и IC0. В зависимост от състоянието на сигналите на тези входове съдържанието на TCNT се прехвърля в един от прехващащите регистри:

TIC1 - $1010, $1011

TIC2 - $1012, $1013

TIC3 - $1014, $1015

Aктивните нива на входните сигнали се задават програмно чрез TCTL2 ($1021) регистъра:

| EDGxB | EDGxA | активен фронт |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | забрана на capture x логиката |
| 0 | 1 | 0(1 |
| 1 | 0 | 1(0 |
| 1 | 1 | 0(1 и 1(0 |

При наличие на заявка за прекъсване от Capture логиката се установява някой от флаговете IC1F, IC2F, IC3F от TFLG1 ($1023) регистъра. Указателите към процедурите, обработващи тези заявки са на адреси:

TIC1 - $FFEE, $FFEF

TIC2 - $FFEC, $FFED

TIC3 - $FFEA, $FFEB

II. Задачи за изпълнение

Да се напише програма, която:

1. Обработва прекъсването при препълване на таймера и поддържа брояч за за възникналите прекъсвания, к.д. = 1.

2. Обработва RTI (през 4.1 ms) и поддържа брояч за за възникналите прекъс-вания.

3. Да се разреши IC3 логиката като се генерира прекъсване при положителен и при отрицателен фрон на импулсите подавани на PA0. Да се измерва продължителността на положителния фронт в (s, а резултатът да се записва в клетка от RAM.

4. Прекъсването от препълване на таймера да има най-висок приоритет.

5. Симулирането на сигнал по вход PA0 да се реализира чрез SCRIPT файл.

III. Листинг на програмата

.HEADER    'S(PC, Task 8, 68HC11A8 Input Capture & Timer Function'

.BASE   10T

*  Example 1:

*

*  sim <ENTER>

*  > load capture.s19 <ENTER>

*  > reset <ENTER>

*  > g <ENTER>

*

*  Example 2:

*

*  sim <ENTER>

*  > script capture.scr <ENTER>

*    Script file simulates external signal - IC3 (PA0)

.include 'hc11equ.asm'  ; load header file

RAMBS   EQU  $0000      ; start of RAM

REGBS   EQU  $1000      ; registers base address

ROM     EQU  $E000      ; start of ROM

STREE   EQU  $B600      ; start of EEPROM

ENDEE   EQU  $B7FF      ; end of EEPROM

ORG  $30

STACK        ds   2

RESULT+      ds   2

RESULT-      ds   2

TIC3_TMP     dw   0

STATUS       db   0

IC3_STATUS   EQU  1

IC2_STATUS   EQU  2

IC1_STATUS   EQU  4

RTI_COUNTER  db   0

TOV_COUNTER  db   0

ORG     ROM

BEGIN:

lds     #STACK

ldx     #REGBS

ldd     #$0

ldy     #$0

bset    TCTL2,X,EDG3A+EDG3B

bset    TMSK1,X,IC3I

clr     HPRIO,X

bset    TMSK2,X,TOI+RTII

cli

AGAIN:

bra     AGAIN

TIC3_ENTRY:

brset   STATUS,IC3_STATUS,RES

ldd     TIC3,X

std     TIC3_TMP

bset    STATUS,IC3_STATUS

bra     SCIP

RES:

ldd     TIC3,X

subd    TIC3_TMP

lsrd

std     RESULT+

bclr    STATUS,IC3_STATUS

SCIP:

bset    TFLG1,X,IC3F

rti

IRQ_ENTRY:

rti

RTI_ENTRY:

inc     RTI_COUNTER

bset    TFLG2,X,RTIF

rti

TIM_OV:

inc     TOV_COUNTER

bset    TFLG2,X,TOF

rti

ORG    ROM+$1FD6

************( Vectors table )*********

VSCI     dw    BEGIN

VSPI     dw    BEGIN

VPAIE    dw    BEGIN

VPAO     dw    BEGIN

VTOF     dw    TIM_OV

VTOC5    dw    BEGIN

VTOC4    dw    BEGIN

VTOC3    dw    BEGIN

VTOC2    dw    BEGIN

VTOC1    dw    BEGIN

VTIC3    dw    TIC3_ENTRY

VTIC2    dw    BEGIN

VTIC1    dw    BEGIN

VRTI     dw    RTI_ENTRY

VIRQ     dw    IRQ_ENTRY

VXIRQ    dw    BEGIN

VSWI     dw    BEGIN

VILLOP   dw    BEGIN

VCOP     dw    BEGIN

VCLM     dw    BEGIN

VRST dw BEGIN

Листинг на CAPTURE.ASM