Регистри свързани с работата на SCI. Програмиране.

2.1 BOUD($102B) Boud rate Control Register. Управляващ рег. на скоростта на обмен.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCLR | - | SCP1 | SCP0 | RCKB | SCR2 | SCR1 | SCR0 |

B7	само при тестов режим;изчистване на брояча на скоростта за обмен;

B5-B4	байтове за селектиране на скала за скорост на обмен;(различни в справочници)

При вътрешен такт 2MHz: 0 , 0 =125Kboud;0 , 1 = 41.67Kboud;1 , 0 = 31.25Kboud;

1 , 1 = 9600Boud

B3	само при тестов режим; тест на такта за скорост на обмен;

B2-B0	селектиране на скорост на обмен при скала 9600 boud и Е=2MHz;

| Scr2 | Scr1 | Scr0 | Boud | Scr2 | Scr1 | Scr0 | Boud | Scr2 | Scr1 | Scr0 | Boud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 1 | 1 | 1200 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 4800 | 1 | 0 | 0 | 600 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 2400 | 1 | 0 | 1 | 300 |  |  |  |  |

  - SCCR1($102C) Serial Communications Control Register 1.

Първи управляващ сериен комуникационен регистър.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | T8 | 0 | M | WAKE | 0 | 0 | 0 |

B7	приет 9 бит от фрейма(приемания кадър) при условие че са разрешени 9 бита

B6	9 бит при предаване на данни. Използва се и за бит по четност или нечетност;

B4	указва битове във фрейма; 0/1=8/9 бита данни;

B3	задава начин на пробуждане; 0=по idle line ; 1= по маркиран адрес;

  - SCCR2($102D) Serial Communications Control Register 2.

Втори управляващ сериен комуникационен регистър.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIE | TCIE | RIE | ILIE | TE | RE | RWU | SBK |

B7	разрешаващ(1) бит за прекъсвания при изпращане на данни(при TDRE=1 от SCSR);

B6	разрешаващ(1) бит за прекъсвания при приети данни(при TC=1 от SCSR);

B5	разрешаващ(1) бит за прек. при приемане на данни(при RDRF or OR=1 от SCSR);

B4	разрешава(1) прекъсвания при празна линия(при IDLE=1 от SCSR);

B3	разрешава(1)/забранява предавателя;

B2	разрешава(1)/забранява приемника;

B1	разрешава(1 контролера ‘заспива’)/забранява режим на пробуждане-WAKE-;

B0	генериране на сигнал BREAK;

  - SCSR($102E) Serial Communications Status Register.

Регистър на състоянието на сериейния комуникационен интерфейс.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDRE | TC | RDRF | IDLE | OR | NF | FE | 0 |

B7	регистъра на данни на предавателя е празен(1)/пълен;

B6	предаването е приключено(1)/предавателя е зает(0);

B5	регистъра на данни на приемника е пълен(1)/празен;

B4	при свободна линия=1;B4 се нулира при четене;

B3	грешка от препълване(припокриване)=1-предишните данни не са прочетени а са приети нови данни;

B2	указва шум по линията=1. Проверка за шум се осъществява при 3кратно четене на стартовия бит ако има повече от 1 единица има шум по линията.

B1	указва грешка във фрейма=1;

  - SCDR($102F) Serial Communications Data Register.

Регистър за данни на сериейния комуникационен интерфейс.

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

Забележка:

Vector Interrupt Service Routine - Адреса на процедурата за обслужване на прекъсванията по SCI е в клетки FFD6,FFD7